第四章  答：

络合滴定

1.以 EDTA滴定同浓度的溶液，若 pH=5.5 ,计算滴定突跃，选用二甲酚橙为指示剂是否合适？答：
Et = ±0.1%

lg αY(H) = 5.5 (pH=5.5)

lgKCdY = lgKCdY - lgαY(H)

= 16.5 - 5.5 = 11.0

lgcK = -2 + 11.0 = 9.0

查图 ：ΔpM = ±1.5

pMsp = (pc + lgK)/2

= (2+11.0)/2

= 6.5

滴定突跃为  pCd = 6.5±1.5(5.0-8.0)

查二甲酚橙 ：pCdt = 5.0

答：选用二甲酚橙是合适的。

2.铬蓝黑R的酸离解常数,它与镁的络合物稳定常数KMgIn=107.6。计算 pH=10.0时 P（Mg）t值。若以它为指示剂，在pH=10.0时以 EDTA滴定同浓度的，终点误差多大？答：

3.以 EDTA滴定浓度均为、混合液中的 ,溶液pH为5.0 ,以PAN为指示剂，计算终点误差。问化学计量点和终点时 CaY的平衡浓度各是多大？答：

查表 ：

终点 ：

4.用控制酸度的方法分步滴定浓度均为的和，若EDTA浓度也为，计算:

（1）滴定的合适酸度范围；[最大，不沉淀]

（2）以二甲酚橙为指示剂滴定的最佳pH值；

（3）以二甲酚橙为指示剂在pH=5.5继续滴定，终点误差多大？答：

(1)     查表 ：

查表 ：pH = 2.1

即最高酸度为   pH = 2.1

pH = 3.2

即最低酸度为pH = 3.2

滴定Th4+的合适酸度范围为  pH2.1— 3.2 。

（2）用二甲酚橙作指示剂的最佳酸度为

5.用的EDTA滴定浓度均为的,混合液中的。以乙酰丙酮掩蔽，终点时未与铝络合的乙酰丙酮总浓度为0.1 mol·L-1 ,pH=5.0 ,以二甲酚橙为指示剂，计算终点误差。（乙酰丙酮的pKa=8.8 ,忽略乙酰丙酮与Pb2+络合）答：

6 .称取含和的试样0.2015 g，试样溶解后，在pH2以磺基水杨酸为指示剂，加热至50℃左右，以0.02008 mol·L-1的EDTA滴定至红色消失，消耗EDTA 15.20 mL。然后加入上述EDTA标液25.00 mLl，加热煮沸，调pH4.5，以PAN为指示剂，趁热用0.02112 mol·L-1 标准溶液返滴，用去8.16 mL。求试样中与的百分含量。答：

7.移取,,的试液25.00 mL,以二甲酚橙为指示剂，在pH=1用0.02015 mol·L-1 EDTA滴定,用去20.28 mL。调pH=5.5用 EDTA滴定又用去30.16 mL,再加入邻二氮菲，用0.02002 mol·L-1 标准溶液滴定,计用去10.15 mL。计算溶液中,,的浓度。答：

= 0.02015×20.28/25.00

= 0.01634 (mol/L)

= 0.02002×10.15/25.00

= 0.008128 (mol/L)

= (0.02015×30.16 - 0.02002×10.15)/25.00

= 0.01618 (mol/L)

注：过程反应中 ：

pH 1 ， 滴定 Bi3+

pH 5.5 ,滴定 Pb2+ , Cd2+

加邻二氮菲，与 Cd2+ 形成络合物，析出等物质量的 EDTA，然后用标准Pb2+滴定析出的 EDTA 。

8.拟定分析方案，指出滴定剂、酸度、指示剂及所需其它试剂，并说明滴定方式。

（1）含有的试液中测定。

（2）,混合液中两者的测定；（举出三种方案）答：

（1）含有的Fe3+的试液中测定Bi3+。

答：在 pH＝1的酸性介质中，加入抗坏血酸将Fe3+还原为Fe2+，以0.01mol·L-1 EDTA直接滴定，指示剂选用二甲酚橙。

（2）Zn2+,Mg2+混合液中两者的测定；（举出三种方案）

答：

1.控制酸度分别滴定。

∵    ΔlgK =7.8 ,

∴   所以可以在不同的pH介质中分别滴定。

测 Zn2+ ：在pH 5～6的六次二甲基四胺缓冲体系中，以二甲酚橙为指示剂,以0.01M EDTA滴定至溶液从红色变为亮黄。

测 Mg2+ ：在上述溶液中加入pH 10的氨性缓冲体系中，以为铬黑T指示剂,以0.01M EDTA滴定至溶液从红色变为蓝色。

2.掩蔽法。

9.若配制 EDTA溶液的水中含有，判断下列情况下对测定结果的影响。

（1）以为基准物质标定 EDTA，用以滴定试液中的，二甲酚橙为指示剂；

（2）以金属锌为基准物质，二甲酚橙为指示剂标定 EDTA，用以测定试液中的含量；

（3）以金属锌为基准物质，铬黑T为指示剂标定 EDTA，用以测定试液中的含量。

第四章  络合滴定

1. 答：
Et = ±0.1%

lg αY(H) = 5.5 (pH=5.5)

lgKCdY = lgKCdY - lgαY(H)

= 16.5 - 5.5 = 11.0

lgcK = -2 + 11.0 = 9.0

查图 ：ΔpM = ±1.5

pMsp = (pc + lgK)/2

= (2+11.0)/2

= 6.5

滴定突跃为  pCd = 6.5±1.5(5.0-8.0)

查二甲酚橙 ：pCdt = 5.0

答：选用二甲酚橙是合适的。

2.答：

3.答：

查表 ：

终点 ：

4.答：

(1)     查表 ：

查表 ：pH = 2.1

即最高酸度为   pH = 2.1

pH = 3.2

即最低酸度为pH = 3.2

滴定Th4+的合适酸度范围为  pH2.1— 3.2 。

（2）用二甲酚橙作指示剂的最佳酸度为

5.答：

6 答：

7.答：

= 0.02015×20.28/25.00

= 0.01634 (mol/L)

= 0.02002×10.15/25.00

= 0.008128 (mol/L)

= (0.02015×30.16 - 0.02002×10.15)/25.00

= 0.01618 (mol/L)

注：过程反应中 ：

pH 1 ， 滴定 Bi3+

pH 5.5 ,滴定 Pb2+ , Cd2+

加邻二氮菲，与 Cd2+ 形成络合物，析出等物质量的 EDTA，然后用标准Pb2+滴定析出的 EDTA 。

8.答：

（1）含有的Fe3+的试液中测定Bi3+。

答：在 pH＝1的酸性介质中，加入抗坏血酸将Fe3+还原为Fe2+，以0.01mol·L-1 EDTA直接滴定，指示剂选用二甲酚橙。

（2）Zn2+,Mg2+混合液中两者的测定；（举出三种方案）

答：

1.控制酸度分别滴定。

∵    ΔlgK =7.8 ,

∴   所以可以在不同的pH介质中分别滴定。

测 Zn2+ ：在pH 5～6的六次二甲基四胺缓冲体系中，以二甲酚橙为指示剂,以0.01M EDTA滴定至溶液从红色变为亮黄。

测 Mg2+ ：在上述溶液中加入pH 10的氨性缓冲体系中，以为铬黑T指示剂,以0.01M EDTA滴定至溶液从红色变为蓝色。

2.掩蔽法。

9.答：

设EDTA溶液中含EDTA浓度为，Ca2+的浓度为

（1）标定（pH=10)：   Ca2+ ＋ Y ＝ CaY

CaY 原有不变，

测定（pH=5～6）：Zn2+ ＋ Y ＝ ZnY

CaY → Ca2+ ＋ Y

即：CaY ＋ Zn2+ ＝ ZnY ＋ Ca2+

c实↑， EDTA实际浓度增大，所耗体积减少，

（2）标定（pH=5～6)：Zn2+ ＋ Y ＝ ZnY

Ca2+游离状。

测定（pH=10）：EDTA中的Ca2+与EDTA作用，使EDTA实际浓度减小，滴定时所耗体积增大，结果偏高。

（3）标定测定都是在氨性缓冲体系中进行，对测定结果没有影响。

标定（pH=10)：   Zn2+ ＋ Y ＝ ZnY

CaY ＋ Zn2+ ＝ ZnY ＋ Ca2+

Ca2+ ＋ Y ＝ CaY

测定（pH=10）：  Ca2+ ＋ Y ＝ CaY

c测 = c标

对测定结果没有影响。

10.答：

化学计量点后0.1%:

pM = lgK(MY) - lg([MY]/[Y]) = lgK(MY) - 3

K(MY)增大10倍,lgK(MY)增加一个单位，即滴定突跃增加一个单位。

化学计量点前0.1%:

pM = lg2 - lg

增大10倍，pM降低一个单位，即滴定突跃增加一个单位。

11.答：

12.答：

化学计量点前的滴定曲线决定于金属离子的浓度，而化学计量点后的滴定曲线取决于KMY，所以化学计量点以后的滴定曲线会重合。

13.答：

以[NH3] = 0.10mol/L计算。

Zn2+—NH3  lgβ1—lgβ4为:  2.27, 4.61, 7.01, 9.06

pH = 10 时， = 0.5 ,   = 5.4

lgK(ZnY) = 16.5 - 5.7 - 0.5 = 10.3

由于在此条件下，  lgK(ZnY) = 10.3 ,   lgK(MgY) = 8.7

二者相差不大，由络合物稳定性差异引起的终点误差可以忽略。

14.答：

15. 答：

16.答：